### 1) ¿Qué elementos constituyen los LEs (Logic Elements) de la FPGA Cyclone III y qué estructura tienen las LABs?
En Cyclone III, cada Logic Element (LE) está formado por:
- Una LUT (Look-Up Table) de 4 entradas (puede implementar lógica combinacional o funciones como sumadores, multiplexores, etc.)
- Un flip-flop tipo D (para lógica secuencial)
- Una cadena de acarreo (carry chain) para optimizar sumadores y contadores
- Multiplexores internos para seleccionar el modo de operación (combinacional o registrada)
Los LEs se agrupan en bloques llamados LABs (Logic Array Blocks).
Cada LAB contiene:
- 16 Logic Elements (LEs)
- Líneas compartidas de interconexión
- Señales de reloj, enable y clear comunes
- Routing local para conexión entre LEs sin pasar por el enrutamiento global
Resumen:
LE = LUT + FF + Carry + MUX
LAB = 16 LEs + red de interconexión local + control de reloj

### 2) ¿Qué es el Nios® II?
Nios® II es un microprocesador soft-core de 32 bits que se implementa dentro de la FPGA usando lógica programable.
Características:
- Arquitectura RISC de 32 bits
- Se sintetiza dentro de la FPGA → no es un procesador físico externo
- Totalmente configurable (registros, caché, ALU, periféricos)
- Se programa en C/C++ usando Eclipse/Platform Designer (Qsys)
Conclusión:
Es un procesador personalizable que funciona dentro de la FPGA, ideal para sistemas embebidos.

### 3) Diferencia entre IP Cores y bloques embebidos (como multiplicadores)
IP Core	Bloques Embebidos (Hard Blocks)
Son módulos lógicos pre-diseñados que se implementan usando los recursos programables de la FPGA. Ej: Nios, UART, filtros, controladores, etc.	Son recursos físicos ya presentes dentro de la FPGA (no se implementan en LUTs). Ej: multiplicadores DSP, PLLs, memorias RAM internas.
Se sintetizan utilizando LUTs/FFs y pueden ocupar más área.	No ocupan LUTs → mejor rendimiento y menor consumo.
Se pueden modificar y parametrizar.	Tienen estructura fija, pero pueden configurarse en modo.

### 4) Tipo de celda de programación de la FPGA Cyclone III
La Cyclone III utiliza celdas de configuración SRAM (Static RAM).
Características:
- La programación no es permanente
- Se pierde al apagar el dispositivo
- Requiere un dispositivo externo para cargar la configuración al encender (Flash, EEPROM o JTAG)
Tipo: FPGA de tecnología SRAM volátil

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY JK_FF IS
    PORT(
        J, K : IN STD_LOGIC;
        CLK : IN STD_LOGIC;
        Q : OUT STD_LOGIC
    );
END JK_FF;

ARCHITECTURE Behavioral OF JK_FF IS
    SIGNAL Q_int : STD_LOGIC := '0';
BEGIN
    PROCESS(CLK)
    BEGIN
        IF rising_edge(CLK) THEN
        CASE (J & K) IS
        WHEN "00" => Q_int <= Q_int; -- Sin cambio
        WHEN "01" => Q_int <= '0'; -- Reset
        WHEN "10" => Q_int <= '1'; -- Set
        WHEN "11" => Q_int <= NOT Q_int; -- Toggle
        END CASE;
        END IF;
    END PROCESS;
    Q <= Q_int;
END Behavioral;

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY full_adder IS
    PORT(
        A, B, Cin : IN STD_LOGIC;
        S, Cout : OUT STD_LOGIC
    );
END full_adder;

ARCHITECTURE Behavioral OF full_adder IS
BEGIN
    S <= A XOR B XOR Cin;
    Cout <= (A AND B) OR (Cin AND (A XOR B));
END Behavioral;

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY full_adder_tb IS
END full_adder_tb;

ARCHITECTURE behavior OF full_adder_tb IS

    -- Declaración de señales para conectar al UUT
    SIGNAL A, B, Cin : STD_LOGIC := '0';
    SIGNAL S, Cout : STD_LOGIC;

BEGIN

    -- Instancia del sumador completo
    UUT: ENTITY work.full_adder
        PORT MAP(
        A => A,
        B => B,
        Cin => Cin,
        S => S,
        Cout => Cout
        );

    -- Estímulos
    PROCESS
    BEGIN
        A <= '0'; B <= '0'; Cin <= '0'; WAIT FOR 10 ns;
        A <= '0'; B <= '0'; Cin <= '1'; WAIT FOR 10 ns;
        A <= '0'; B <= '1'; Cin <= '0'; WAIT FOR 10 ns;
        A <= '0'; B <= '1'; Cin <= '1'; WAIT FOR 10 ns;
        A <= '1'; B <= '0'; Cin <= '0'; WAIT FOR 10 ns;
        A <= '1'; B <= '0'; Cin <= '1'; WAIT FOR 10 ns;
        A <= '1'; B <= '1'; Cin <= '0'; WAIT FOR 10 ns;
        A <= '1'; B <= '1'; Cin <= '1'; WAIT FOR 10 ns;

        WAIT; -- Termina la simulación
    END PROCESS;

END behavior;